## Slide 1
  実習を始める前にやること
    各自ノートPC・実習キットを棚より取り出し各席へ運び展開実習準備PC番号を控えておいて下さい。今後同様の実習では、そのPCを使用する。間違えると後述する“R8ライター“を毎回登録し直す必要ができる。
  Dドライブへ移動して “renew-folder.bat”を実行
    （実習に必要なファイル・フォルダーが更新されます。）
  Hewの登録・ライターの登録（起動するコンピュータが同じなら今回のみ）
  開発環境の説明
    D:\WorkSpace\r8c35a_ensyu の下の8c35a_ensyu.hwsをダブルクリック・今回の実習プロジェクトファイルです
  演習に使うプロジェクトの説明

## Slide 2: HEWの登録
DドライブのショートカットからD：￥へ移動
  “C:\ProgramFiles(x86)\Renesas\Hew\HEW2.exe”のショートカットをデスクトップへ貼り付ける。
    以後このショートカットでHEWを起動するか ～.ｈｓｗファイルをダブルクリックする

## Slide 3
ライターソフトの登録
Dドライブ“D:\R8実習\mcr”の
“r8c_writerの登録方法.txt“を参考にHEWへ登録する
“D:\R8実習\document“

## Slide 4
課題
  IO.c の課題（ポートアクセス制御・I/Oポートの使用法）
    p0のデータをｐ6で拡張基板に表示
    入出力を逆に変更 p6→p0へ表示
  IO2.c の課題 （オンボードDIP_swとLEDの使用法）
    オンボードDIPSWの状態をオンボードLEDで表示
    ｐ６（下位４ｂｉｔ ）の データをオンボードＬＥＤで表示
    p６（上位４ｂｉｔ ）の データをオンボードＬＥＤで表示
  push_ｓｗ.ｃ の課題（オンボードプッシュスイッチの使用法）
    push_ｓｗが押された時のみオンボードLEDのbit0を点灯する。
    push_ｓｗが押されたらLEDへ“１０１０”を押されてなければ“０１０１”を表示する。